## Slide 1: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Музей “Нижегородская радиолаборатория’’
Г. Нижний Новгород
19 мая 2023 г.

## Slide 2: ГБПОУ «ПАВЛОВСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ им. И. И. ЛЕСПЕ»
тема: « Блок питания»
Выполнили: студенты группы 112-1
Фирсов Егор
Бессережнов Даниил
группы 132-1
Лебедев Илья
Руководитель:
преподаватель физики Ундалов Вячеслав Николаевич

## Slide 3
Общий вид прибора

## Slide 4
Вид прибора сверху

## Slide 5
V1 , V2 , V3 , V4 – Кд – 405
V5 – Д814 ; V6 – МП42 , V7 – П214
R1 – 300 Ом ; R2 – 2,2 к – переменный резистор
R3 – 510 Ом ; R4 – 1 к ; C1 – 500,0 x 25 v
C2 – 500,0 x 16 v
Схема прибора

## Slide 6
Блок питания представляет собой двух полупериодный выпрямитель со стабилизатором и регулятором выпрямленного тока. Напряжение постоянного тока на его выходе можно плавно изменять примерно от 1В до 12B при токе 1A.

## Slide 7
В блоке питания используется понижающий трансформатор. Трансформатор состоит из замкнутого стального сердечника и двух катушек (обмоток. Сердечник собирается из тонких пластин стали. Первая катушка подключается к сети переменного тока, а вторичная катушка подключается к потребителю. Работа трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции, открытой в 1831 году английским учёным М.Фарадей.

## Slide 8
Когда на вторичной обмотке (верхняя часть обмотки) положительный потенциал, ток идёт через диод V1 к Rн, далее к диоду V4 и далее к нижнему концу вторичной обмотки. В следующий момент времени положительный потенциал в нижней части вторичной обмотки ток идёт через диод V2 к Rн далее к диоду V3 и к верхней части вторичной обмотки. Получился пульсирующий ток.

## Slide 9
При замыкании S2 к схеме выпрямителя подключается конденсатор С, имеет почти постоянный ток.

## Slide 10
График переменного тока на вторичной обмотке
0

## Slide 11
0
График пульсирующего тока на Rн

## Slide 12
0
График тока при подключении конденсатора

## Slide 13
0
График постоянного тока при наличии стабилизатора

## Slide 14
Стабилизатор напряжения
К выпрямительному мосту подключён электролитический конденсатор C1, частично сглаживающий пульсации выпрямлённого напряжения.
С него выпрямленное напряжение подаётся к нагрузке Rн через стабилизатор напряжения, выполняющий функцию дополнительного фильтра выпрямителя и одновременно выходного напряжения блока питания.

## Slide 15
Когда транзиcтор V7 открыт и сопротивление его участка эмиттер- коллектор мало (несколько Ом), всё напряжение выпрямителя падает на нагрузке Rн. Когда же транзистор закрыт и сопротивление участка эмиттер- коллектор становится большим, то почти всё напряжение выпрямителя падает на этом участке и на долю нагрузки практически ничего не остаётся.

## Slide 16
Оба транзистора включены по схеме ОК (эмиттерные повторители) и работают как двухкаскадный усилитель тока. Нагрузкой транзиcтора V6 являются эмиттерный переход транзистора V7 и резистора R3 , а нагрузкой регулирующего транзистора V7 -цепи Rн подключённые к выходу блока.

## Slide 17
Управляющую цепь стабилизатора напряжения образуют стабилизатор, состоящий из резистора R1 и стабилитрона V5 и подключённый к нему переменный резистор R2. Благодаря стабилитрону и конденсатора C2 на переменном резисторе действует постоянное напряжение, равное напряжению стабилизации Uст используемого в блоке стабилитрона.
В описываемом блоке питания это напряжение равно 12 v.

## Slide 18
Когда движок переменного резистора находится в крайнем нижнем положении, управляющий транзистор V6 закрыт, так как напряжение на его базе ( относительно эмиттера) равно нулю. Регулирующий транзистор V7 в это время тоже закрыт. По мере перемещения движка переменного резистора вверх на базу транзистора V6 подаётся открывающее отрицательное напряжение и в его эмиттерной цепи появляется ток.

## Slide 19
Одновременно отрицательным напряжением, падающем на эмиттерном резисторе R3 транзистора V6 открывается транзистор V7 , и во внешней цепи блока питания появляется ток. Чем больше отрицательное напряжение на базе транзистора V6, тем больше открываются транзисторы, тем больше напряжение на выходе блока питания и ток в его нагрузке.

## Slide 20: Спасибо за внимание!